## Slide 1
自動車HMIのUX評価方法
生理指標に基づくマルチモーダル評価フレームワーク
主観評価 ＋ 生理指標 ＋ 行動/性能指標 の統合による客観的UX評価
全34文献（01〜38）に基づく提案 | 2026-07-02

## Slide 2
目次
AGENDA
1. 提案の背景と狙い
2. 評価の3層モデル
3. 推奨する生理指標と役割分担
4. ポジティブ感情（うれしさ・驚き）の評価
5. 評価シナリオ設計
6. 指標の解釈ルール
7. 評価プロトコル（手順）
8. センサ機材（非接触・低負担）
9. 実験計画と統計解析
10. まとめ

## Slide 3
1
提案の背景と狙い
なぜ生理指標によるマルチモーダル評価が必要か
● 課題：自動車HMIは認知資源を奪う要素が増大
－ IVI・メーター・音声/タッチ操作・自動運転テイクオーバー [11]
● 課題：主観評価だけでは限界がある
－ 運転中の無意識的・非言語的な負荷やストレスを捉えきれない [01][03]
● 提案：3種の指標を統合したマルチモーダルUX評価
－ 主観評価 ＋ 生理指標 ＋ 行動/性能指標 [01][15]
－ 製品設計で確立した「生理データによるUX定量化」を
－ 自動車HMIに特化して再構成 [01][15]
統合評価のイメージ
主観評価
SUS/UEQ/NASA-TLX
生理指標
HRV/EDA/視線/表情
行動/性能
操作時間/逸脱/視線逸れ

## Slide 4
2
評価の3層モデル（トライアンギュレーション）
UXは単一指標では捉えられない → 3層を組み合わせる
層 | 測るもの | 主な指標 | 根拠
① 生理層 | 自律神経・情動・認知負荷 | HRV(RMSSD/SDNN)、EDA/GSR、瞳孔、表情筋EMG、EEG | [01][03][11][21][23]
② 行動/性能層 | 運転・タスク成績 | テイクオーバー時間、逸脱、操作時間、視線逸れ | [12][14][16]
③ 主観層 | 体験の自己申告 | SUS、UEQ、NASA-TLX、VRNQ 等 | [05][09][15]
設計原則
● 主観と生理指標が一致したときに結論の妥当性が高まる [26][09]
－ RCTでの「有効性 × UX両立」の実証を根拠とする [09]

## Slide 5
3
推奨する生理指標と役割分担
目的（負荷／情動／注意）に応じて選び、単一でなく併用する
指標 | 測るもの | 役割・特徴 | 根拠
HRV(RMSSD/SDNN) | ストレス・作業負荷 | 中核指標。RMSSD=副交感/短時間、SDNN=総合/長窓。感度は文脈依存で単独依存は禁物 | [02][03][04][05][10][11]
EDA / GSR | 情動的覚醒 | 導入容易な実務的第一選択。負荷の急変を捉える | [23][27][01]
眼球運動・瞳孔 | 視覚的注意・認知負荷 | 「どこで迷うか」を特定。前方注意逸れの評価に直結 | [17][25][27][29]
表情筋EMG | 情動価（快/不快） | 苛立ち・フラストレーションを高感度に検出 | [24][28]
EEG（任意） | 認知負荷・注意 | 精緻だがセットアップ複雑。シミュレータ精査時のオプション | [21][24]

## Slide 6
4
ポジティブ感情（うれしさ・驚き）の評価
ネガティブ抑制だけでなく「積極的に良い体験」を測る
感情を〔感情価：快−不快〕×〔覚醒：高−低〕の2次元で捉える [33]
感情 | 感情価 | 覚醒 | 主な計測サイン | 根拠
うれしさ/満足 | 高（快） | 中 | 大頬骨筋EMG↑ / 表情AU6・12（笑顔） | [34][35][36][38]
嬉しい驚き | 高（快） | 高 | EDA急上昇 ＋ 笑筋↑ ＋ AU1/2/5 | [32][33][37]
ネガティブな驚き | 低（不快） | 高 | EDA急上昇 ＋ 皺眉筋↑ ＋ AU4 | [32][33]
不快/フラストレーション | 低（不快） | 中 | 皺眉筋EMG↑ / 表情AU4 | [24][33]
低負担での計測（非接触重視）
● 感情価 → カメラ表情解析（AU6/12＝笑顔, AU4＝不快）で非接触計測 [33][37]
● 覚醒・驚き → EDAの位相性反応 ＋ 表情AU1/2/5。表情筋EMGはメガネ型で代替可 [36]

## Slide 7
5
評価シナリオ設計
UXの良し悪しは「条件間の差」で判断する
① HMI様式の比較
音声 vs タッチ vs 物理ボタン。最適解はタスク・文脈依存 [12][16]
② 通常 vs 高負荷/緊急
難易度差で生理反応の弁別力を確認 [05]
③ 自動運転テイクオーバー
引き継ぎ性能を予測できるHRV指標を選定 [14]
④ 混合プロトタイピング
VR/モックアップで安価に早期評価 [01]
⑤ ポジティブ感情の喚起
サプライズ機能等でうれしさ・驚きを引き出し評価 [31][37]

## Slide 8
6
指標の解釈ルール（UXの良し悪しの判定）
観測された生理・行動反応をどう読むか
観測 | 解釈 | 根拠
RMSSD/SDNN 低下・HR上昇 | 負荷/ストレス増（UX悪化の兆候） | [03][04][05][11]
RMSSD/HRV 維持・上昇 | 低負荷/快適（良好UX） | [04][06][09]
EDA上昇スパイク | 情動的覚醒・驚き/ストレス | [23][27]
注視分散・長い探索・前方逸れ増 | UIの分かりにくさ/混乱 | [25][29]
笑筋EMG↑ / 表情AU6・12 | うれしさ・満足（良好UX） | [34][35][36][38]
EDA急上昇＋眉上げ(AU1/2/5) | 驚き（感情価は笑筋/皺眉筋で判別） | [32][33][37]
主観(SUS/NASA-TLX)と生理が一致 | 結論の妥当性が高い | [09][26]
▶ 良好なHMI＝同一タスクを、より低い生理的負荷・短い視覚探索・高い主観満足で完了できる設計。さらに適切な場面でうれしさ・驚きを喚起できる設計 [05][31][37]

## Slide 9
7
提案する評価プロトコル（手順）
目的定義から設計改善までの反復サイクル
1
目的定義とKPI設定
負荷低減/注意保持/情動満足のどれを重視するか [15][17]
2
ベースライン取得
安静時のHRV/EDA基準値を測定（個人差補正）[10]
3
条件付き実験
シナリオで生理＋行動＋主観を同期取得 [02][05]
4
前処理・特徴量抽出
RMSSD/SDNN、EDA位相成分、注視指標、EMG [10][11]
5
条件間比較・統合分析
主観×生理×性能のトライアンギュレーション [15][26]
6
設計改善へ反映
混合プロトタイプで反復改善 [01][07]

## Slide 10
8
センサ機材（非接触・低負担を最優先）
装着ストレスが生理指標へ混入する交絡を避ける
ランク1：非接触
カメラ・レーダー・遠隔センサ（最優先）
ランク2：低装着感
リストバンド・指クリップ等（次点）
ランク3：接触・要装着
胸部/顔面電極（精査時のみ）
指標 | 第1候補（非接触/低負担） | 負担度
HRV | 非接触rPPG（車内カメラ）／ミリ波レーダー／ステアリング埋込PPG | 1〜2
EDA | ステアリング埋込／リストバンド | 1〜2
視線・瞳孔 | リモートアイトラッカー（非接触） | 1
表情・情動価 | カメラ表情解析（FACS/AU：喜びAU6/12・驚きAU1/2/5） | 1
運転/行動 | シミュレータログ・CANバス・車内カメラ | 1

## Slide 11
9
実験計画と統計解析
被験者内反復測定 × 混合効果モデルで頑健に評価
● 実験計画
－ 被験者内反復測定（within-subject）
－ 順序効果はラテン方格で相殺
－ 目安サンプルサイズ 約30名（中程度の効果量）
● 前処理・特徴量抽出
－ HRV：異常拍除去→補間→時間領域算出
－ EDA：位相性(SCR)/持続性(SCL)に分解
－ 表情：AU抽出、笑筋−皺眉筋の差分＝感情価
● 統計手法
－ 正規性成立：反復測定分散分析(RM-ANOVA)
－ 非成立/順序尺度：Friedman＋Wilcoxon
－ 効果量（partial η²・Cohen's d）を必ず併記
● 推奨：線形混合モデル（LMM）
－ RMSSD ~ HMI * Scenario + Baseline + (1|Subject)
－ 欠損・被験者ネストに頑健
－ 多指標統合：PCA/LASSO、LOSO交差検証、FDR補正